Ultrabox

kÖRNYEZETBARÁT

ÁLLÓ KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK

Ultrabox

Álló kondenzációs kazán

210-2660 kW teljesítmény tartomány Alacsony CO kibocsátás

Alacsony füstgáz hőmérséklet Rozsdamentes acél fűtési hőcserélő Hatásfok akár 108,1%  EN 15502-1+A1 szerint

Modulációs ráta 4:100

Kaszkád vezérlés akár 16 kazánig Alacsony NOx kibocsátás

Hermetikus és nem hermetikus füstgáz opciók

Alacsony zajszint

Energia Osztály: A

6 bar üzemi nyomás

12

Ultrabox

Magas korrózióállósság

Legújabb technológia, alacsony kibocsátású előkeveréses égő Nagy modulációjú és energiahatékony ventilátor

Fejlett kondenzációs technológia,

alacsony gázfogyasztás.

Biztonsági rendszerek:

Fagy védelem

Túlfűtés védelem

Alacsony nyomás és túlnyomás védelem

Füstgáz hőmérséklet és víznyomás védelem

Szivattyú/szelep védelem

Legionella védelem a HMV tartály számára

Kondenzátum elzáródás védelem szifon érzékelővel

Ventillátor sebesség védelem

Felületi hőmérséklet védelem

Nagynyomású kapcsoló gázvezetékhez

13

Ultrabox

Álló kondenzációs kazán

Műszaki specifikáció

| Ultrabox |
| --- |
|  |  |  | 210 |  | 255 |  | 315 |  | 430 |  | 500 |  | 530 660 |
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | Egység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Névleges hőterhelés (min/max) | kW |  | 30,3/198,3 |  | 35,0/237,7 |  | 35,1/295,3 |  | 41,8/405,5 |  | 60,0/470,0 |  | 60,0/500,0 60,0/620,0 |
| Névleges hőtljesítmény (80/60°C) (min/ma | x) kW |  | 29,5/194,2 |  | 34,1/232,5 |  | 34,2/289,5 |  | 40,6/393,7 |  | 58,4/456,4 |  | 58,4/486,4 58,4/602,6 |
| Névleges hőtljesítmény (50/30°C) (min/max) | kW | 32,6/212,1 | 37,7/256,5 | 37,7/317,8 | 45,0/430,3 | 64,8/503,4 | 64,8/536,0 | 63,4/665,0 |
| Fűtési hatásfok (80/60°C) (min/max) | % | 97,5/97,9 | 97,5/97,8 | 97,5/98,0 | 97,3/97,1 | 97,4/97,1 | 97,4/97,3 | 97,4/97,2 |
| Fűtési hatásfok (50/30°C) (min/max) | % | 107,2/107,0 | 107,3/107,0 | 107,5/107,0 | 107,9/106,1 | 108,1/107,1 | 108,1/107,2 | 108,1/107,4 |
| Hatásfok részterhelésnél (36/30°C) | % | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,3 | 108,0 | 108,5 | 108,5 |
| Modulációs ráta |  | 16:100 | 15:100 | 12:100 | 11:100 | 13:100 | 12:100 | 10:100 |
| HIDRAULIKUS ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemi víznyomás (min/max) | bar | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 |
| Hőcserélő vízmennyisége | lt | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 58,8 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| Víz áramlási mennyisége (min/max) | m³/h | 1,4/9,2 | 1,7/11,2 | 1,6/13,8 | 1,83/18,3 | 2,7/21,7 | 2,7/22,8 | 2,3/28,9 |
| Pump head | mWC | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Max. üzemi hőmérséklet | ˚C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hőmérséklet korlátozása | ˚C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| GÁZ ÉS ÉGÉSTERMÉK ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gáz típusa |  | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 |
| Gáz csatlakozási nyomás (G20/G31) | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Füstgáz nyomása | Pa | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Égéstermékek áramlási sebessége (min/max) g/sn 13/88 15/107 15/129 13/176 15/214 15/236 15/258 |
| CO2 kibocsátás (min/max) | % | 9,6/9,4 | 9,4/9,2 | 9,7/9,4 | 9,6/9,4 | 9,4/9,2 | 9,6/9,3 | 9,7/9,4 |
| Füstgáz hőmérséklet (80/60˚C) (min/max) | ˚C | 60,3/62,1 | 60,3/64,8 | 63,4/74,3 | 60,3/62,1 | 60,3/64,8 | 61,5/67,3 | 61,5/73,1 |
| Füstgáz hőmérséklet (50/30˚C) (min/max) | ˚C | 32,1/36,1 | 32,1/35,5 | 38,5/46,6 | 32,1/36,1 | 32,1/35,5 | 33,0/41,5 | 32,9/47,7 |
| NOx osztály |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| NOx kibocsátás | mg/kWh | 35 | 37 | 39 | 35 | 39 | 39 | 39 |
| Gáz fogyasztás (min/max) | m³/h | 3,1/20,5 | 3,6/24,8 | 3,6/30,7 | 4,1/38,2 | 5,5/45,0 | 5,54/47,7 | 5,54/59,1 |
| INSTALLÁCIÓS ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előremenő víz (F) / visszatérő méret (E) | DN | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 65/65 |
| Friss levegő (A) / füstgáz méret (G)(B23) | mm | 100/170 | 100/170 | 100/170 | 200/200 | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
| Gáz csatlakozási méret (S) | DN | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ELEKTROMOS ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektromos fogyasztás | W | 360 | 410 | 470 | 720 | 830 | 880 | 940 |
| ÁLTALÁNOS ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia hatékonysági osztály |  | A | A | A | A | A | A | A |
| Zajszint | dB(A) | 72,6 | 74,1 | 75,7 | 76,1 | 77,4 | 77,4 | 78,0 |
| Méretek (SzxMxM) mm 691x995x1750 691x995x1750 691x995x1750 960x1520x1072 960x1846x1072 960x1846x1072 960x1846x1072 |
| Kazán súlya |  | kg |  | 260 |  | 260 |  | 270 |  | 451 |  | 451 |  | 461 | 471 |

A

A

F

E

F

E

S

S

G

G

J

J

F

Iker kazán

E S

G

14

Ultrabox

G

J

G

J

Ultrabox 1030-1330

|  |  |  | Ultrabox |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *860 | 1030 | *1060 | *1320 | 1330 | *2060 | *2660 |
|  | 41,8/811,0 | 95,0/956,0 | 60,0/1000,0 | 60,0/1240 | 95,0/1235,0 | 95,0/1912,0 | 95,0/2470,0 |
|  | 40,6/787,4 | 92,2/932,2 | 58,4/972,8 | 58,4/1205,2 | 92,2/1205,6 | 92,2/1864,4 | 92,2/2411,2 |
|  | 45,0/860,6 | 102,0/1030,3 | 64,8/1072,0 | 63,4/1330,0 | 102,0/1335,0 | 102,0/2060,6 | 102,0/2670,0 |
|  | 97,3/97,1 | 97,1/97,5 | 97,4/97,3 | 97,4/97,2 | 97,1/97,6 | 97,1/97,5 | 97,1/97,6 |
|  | 107,9/106,1 | 108,0/107,8 | 108,1/107,2 | 108,1/107,4 | 107,3/108,1 | 108,0/107,8 | 107,3/108,1 |
|  | 108,3 | 108,1 | 108,5 | 108,5 | 108,3 | 108,1 | 108,3 |
|  | 11:100 | 10:100 | 6:100 | 5:100 | 8:100 | 5:100 | 4:100 |
|  | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 | 0,8/6 |
|  | 2x58,8 | 140,0 | 2x71,4 | 2x71,4 | 140,0 | 2x140,0 | 2x140,0 |
|  | 1,83/18,3 | 4,4/44,1 | 2,7/22,8 | 2,3/28,9 | 4,4/56,1 | 4,4/44,1 | 4,4/56,1 |
|  | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
|  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 |
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 160 | 100 | 160 | 160 | 265 | 100 | 265 |
|  | 13/176 | 87/440 | 15/236 | 15/258 | 104/556 | 87/440 | 104/556 |
|  | 9,6/9,4 | 9,1/9,4 | 9,6/9,3 | 9,7/9,4 | 9,1/9,4 | 9,1/9,4 | 9,1/9,4 |
|  | 60,3/62,1 | 65,1/63,8 | 61,5/67,3 | 61,5/73,1 | 65,1/66,1 | 65,1/63,8 | 65,1/66,1 |
|  | 32,1/36,1 | 37,4/35,4 | 33,0/41,5 | 32,9/47,7 | 37,4/36,3 | 37,4/35,4 | 37,4/36,3 |
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 35 | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 |
|  | 4,1/76,4 | 8,8/87,0 | 5,54/47,7 | 5,54/118,2 | 8,9/116,9 | 8,8/174 | 8,9/233,8 |
|  | 65/65 | 100/100 | 65/65 | 65/65 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
|  | 200/200 | 200/300 | 200/200 | 200/200 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
|  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
|  | 1440 | 2400 | 880 | 1880 | 3200 | 4800 | 6400 |
|  | A | A | A | A | A | A | A |
|  | 76,1 | 82,4 | 77,4 | 78,0 | 84,3 | 82,4 | 84,3 |
|  | 1975x1625x1502 | 1184x2080x1385 | 1835x1846x1270 | 1835x1846x1270 | 1184x2490x1385 | 2340x2220x1635 | 2235x2492x1588 |
|  | 942 | 897 | 962 | 982 | 925 | 1834 | 1890 |

*A szürke zónában ikerkazánok találhatóak.	 	Ultrabox 530-660

Ultrabox 1000-1125

15

Optionális kiegészítők

Termék kép

Termék név

Specifikáció

|  | Külső érzékelő | -50 ° C és 70 ° C között működik. Max. távolság 120 m 1,5 mm² kábellel. Tűrés ± 1 K |
| --- | --- | --- |
|  | Hőmérséklet érzékelő | -30 ° C és 125 ° C között működik. Max. távolság 120 m 1,5 mm² kábellel. Tűrés ± 0,5 K |
|  | Merülő hőmérséklet érzékelő | 0 ° C és 95 ° C között működik. Tűrés ± 0,5 K. |
|  | Külső zóna modul | Biztosítja a hőmérséklet alapú zónák háromutas szelepvezérlését. További relét és érzékelő csatlakoztatást igényel. |
|  | Helyiség termosztát | Biztosítja a helyiség hőmérsékletének beállítását és az üzemmód kiválasztását. |
|  | Modbus Module | Biztosítja a kapcsolatot az épületirányítási rendszerekkel (BMS). |

18

19

Füstgáz alkalmazások

IRIS Levegő szabályozó

Levegőbeállítási lehetőséget biztosít radiális légcsatornákban.

A kézi vezérlésű lengéscsillapító beállítható a szükséges légmennyiséghez, és rögzíthető rajta lévő reteszelő mechanizmussal.

Horganyzott acéllemezből készül.

Ideális légáram-beállító és mérőberendezés radiális légcsatornákhoz.

Egységes belső levegőáramot biztosít, állítható íriszátmérővel.

Alkalmas folyamatos használatra -10 ° C és +80 ° C között.

www.gassero.com

Gassero Isı Teknolojileri 6DQ /WG

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi (Free Zone)

4.Sokak No:8  34957 Tuzla / İstanbul

T: +90 (216) 394 09 85	Rev. 00 / 18.11.2019